M.E.T.I

Maintenance en équipement thermique individuel

La régulation

CFAB Reims

Le thermostat  d’ambiance est le système le plus simple et le moins coûteux.

Il règle l’ensemble de l’installation par rapport à la pièce ou il est installé.

Le régulateur avec sondes extérieur et départ anticipe les changements de température extérieure.

Il est coûteux mais performant.

La loi d’eau ou pente de régulation

Elle permet au régulateur de calculer en permanence la température du départ en fonction de la température extérieure.

Elle dépend de plusieurs paramètres.

- Le type d’installation : eau (radiateurs), air (climatisation)

- La région (température minimum de base)

- La température ambiante demandée

- Le régime d’eau (plancher chauffant, radiateur)

On peut la régler en agissant directement sur un segment de droite qui pivote sur deux pieds

Ou bien afficher un coefficient  qui se calcul de la manière suivante :

T° maxi départ  -  T° mini départ

= coefficient de pente

T° maxi extérieure  -  T° mini extérieure

Exemple de choix de coefficient de pente avec documentation fabricant :

Le branchement électrique :

Les organes de réglage :

La vanne trois voies

En mélange (radiateur, plancher chauffant) elle permet de faire varier très précisément la température de l’eau des émetteurs quand la chaudière fonctionne en tout ou rien.

En répartition elle dirige le fluide soit vers l’échangeur de chaleur (ballon ECS, aérotherme), soit elle le renvoie vers la chaudière.

Le circulateur

Il est possible de faire agir une régulation en arrêtant la circulation de l’eau dans l’installation, c’est un système peu onéreux mais peu efficace s’il est utilisé seul.

Les brûleurs

Qu’ils soient fioul ou gaz l’arrêt d’un bruleur en tout ou rien reste synonyme de régulation peu efficace et d’inconfort pour votre client.

La modulation de puissance

La modulation de puissance en fonction de la température extérieure ( 20 à 100%) permet avec les chaudières à condensation de maintenir le corps de chauffe uniquement à la température calculée par le régulateur en agissant sur le débit de gaz et le débit d’air et en les maintenant proportionnelles.

Ainsi la combustion reste idéale à toutes puissances

La flamme augmente proportionnellement à la demande ainsi la condensation est favorisée.

L’idéal serait une modulation totale avec une diminution conséquente des allumages et de l’usure des composants.